Извещение о проведении открытого аукциона

1. Сведения о заказчике:

Наименование заказчика: Товарищество собственников жилья «Лётно-Хвалынское»

Место нахождения: 692233, Приморский край, Спасский район, с.Летно-Хвалынское, ул.Первомайская 17-а

Почтовый адрес: 692233, Приморский край, Спасский район,                                 ул. Первомайская 17-А;

Адрес электронной почты:

Номер контактного телефона:8 (42352)72-4-58

Контактное лицо: Ермайкин Владимир Николаевич

2. Форма торгов – открытый конкурс.

3. Предмет Конкурса:

Лот 1:

Капитальный ремонт систем электроснабжения дома, по ул. Первомайская 16, с.Летно-Хвалынское, Спасский район, Приморский край.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):  2 902 746 рублей(НДС не предусмотрен).

Дефектная ведомость №

На выполнение капитального ремонта систем электроснабжения по

ул. Первомайская 16

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |
| 1 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 15 | шт. | 25 |  |
| 2 | Провод магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение, мм2, до 4х16 | 100 м трассы | 1,38 |  |
| 3 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт. | 225 |  |
| 4 | Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток, А, до 100 | шт. | 75 |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |
| 5 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 40 | шт. | 5 |  |
| 6 | Щит распред-ный ШРН-36 (6п) | шт | 5 |  |
| 7 | Реле времени 5А,220В,3-20ЛкФР-94-2 | шт | 5 |  |
| 8 | Коробка протяжная металлическая У995 150х150х90 | шт | 5 |  |
| 9 | Щит этажный распределительный ШРН-24з 405х320х120 ИЭК | шт | 75 |  |
| 10 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг | 1 шт. | 75 |  |
| 11 | Коробка распаячная о/у150х110х50 | шт | 75 |  |
| 12 | Щит ВРУ 1-11-10 | шт | 1 |  |
| 13 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 6 | шт. | 75 |  |
| 14 | Щит подъездный распределительный ЩК-26 | шт | 75 |  |
| 15 | Кабель до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля, кг, до 1 | 100 м | 16,01 |  |
| 16 | Кабель ПВ 1х6 | м | 920 |  |
| 17 | Кабель ВВГ нг-п 3х2.5 | м | 681 |  |
| 18 | Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды | 100 шт. | 0,25 |  |
| 19 | Светильник НПБ 1000 1х100 Вт А60 | шт | 25 |  |
| 20 | Датчик движения ДД 029 600Втугол обзора 140 град.дальность 9м,IР20 белый ИЭК | шт | 25 |  |
| 21 | Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью | 100 шт. | 0,25 |  |
| 22 | Светильник НСП 02-100 | шт | 25 |  |
| 23 | Лампа МО 36В 60Вт Е-27 | шт | 25 |  |
| 24 | Рукав металлический, наружный диаметр, мм, до 48 | 100 м | 4 |  |
| 25 | Труба гофрир.32мм со стальной протяжкой | м | 350 |  |
| 26 | Труба гофрированная ф20 мм со стальной протяжкой | м | 50 |  |
| 27 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава.Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 35 | 100 м | 3,7 |  |
| 28 | Кабель ВВГ5х35 | м | 305 |  |
| 29 | Кабель АВВГ-1кВ 4х120- | м | 65 |  |
| 30 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 70 | 100 м | 2,4 |  |
| 31 | Монтаж металлоконструкций | 1 т конструкций | 0,94 |  |
| 32 | Замок гаражный | шт | 5 |  |
| 33 | Трансформатор трехфазный | 1 шт. | 1 |  |
| 34 | Трансформатор ТСЗИ-2.5 380-220/36В медной обмотки | шт | 1 |  |
| 35 | Заделка концевая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до 35 | шт. | 95 |  |
| 36 | Реле сигнальное | шт. | 5 |  |
| 37 | Реле времени РСА -512 с задержкой выкл. 1Р | шт | 5 |  |
| 38 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 2,2 |  |
| 39 | Выключатель полугерметический и герметический | 100 шт. | 0,05 |  |
| 40 | А 16-038 Выключатель однокл.о/у | шт | 5 |  |
| Раздел 3. Профилактические испытания |
| 41 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м | 1 измерение | 2 |  |
| 42 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 2,78 |  |
| 43 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 302 |  |
| 44 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | 1 токоприемник | 199 |  |
| Раздел 4. Монтаж заземляющего устройства |
| 45 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм | 100 м | 0,15 |  |
| 46 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение, мм2 160 | 100 м | 0,2 |  |
| 47 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр, мм 16 | 10 шт. | 0,3 |  |
| 48 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | 100 м3 грунта | 0,016 |  |
| 49 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3 | 100 м3 грунта | 0,016 |  |

Лот 2:

Капитальный ремонт систем водоотведения, по ул. Первомайская 16, с.Летно-Хвалынское, Спасский район, Приморский край.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):

99 364 рубля(НДС не предусмотрен).

Дефектная ведомость  №

На канализацию тех.подполья МКД № 16 по ул.Первомайская

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Канализация подвальная часть. |
| 2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода | 1,58 |  |
| 3 | Ревизия | шт | 15 |  |
| 5 | Тройник 100х100х45гр. | шт | 35 |  |
| 5.1 | Полуотвод Ду 100 | шт | 70 |  |
| 5.2 | Заглушка Ду 100 | шт | 10 |  |
| 6 | Хомут 100 | шт | 140 |  |
| 7 | Тапер ду100мм | шт | 15 |  |
| 8 | Муфта соединительная ду100мм | шт | 40 |  |

Лот 3: Установка общедомового прибора учета № 16, по ул. Первомайская 16, с.Летно-Хвалынское, Спасский район, Приморский край.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):

178 610 рублей рубля(НДС не предусмотрен).

Дефектная ведомость №

Установка теплосчетчика , ул. Первомайская 16

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |
| 1 | Демонтаж: грязевиков | 100 шт. | 0,02 |  |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,01 |  |
| 3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 0,1 |  |
| 4 | Разборка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | 1 шт. | 5 |  |
| Раздел 2. Установка учета тепловой энергии |
| 5 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1 шт. | 7 |  |
| 6 | Шаровый кран Ду 50 стальной, фланцевый | шт | 2 |  |
| 7 | Затвор поворотный дисковый Ду 50 | шт | 2 |  |
| 8 | Фланец Ду 50 | шт | 14 |  |
| 9 | Балансировочный вентиль Ду 32 | шт | 1 |  |
| 10 | Вентиль шаровый Ду 25 | шт | 2 |  |
| 11 | Фланец Ду 25 | шт | 8 |  |
| 12 | Фланец Ду 32 | шт | 4 |  |
| 13 | Отвод Ду 50 | шт | 6 |  |
| 14 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 компл. | 2 |  |
| 15 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 50 мм | 1 шт. | 1 |  |
| 16 | 2- канальный теплосчетчик Multical 601 67 C8 UF Ду 025 6м3/ч (резьба) | шт | 1 |  |
| 17 | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 компл. | 10 |  |
| 18 | Манометр ТМ-100 | шт | 4 |  |
| 19 | Кран для манометра | шт | 10 |  |
| 20 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 89 мм | 1 шт. | 2 |  |
| 21 | Фильтр сетчатый фланцевый Ду 50 | шт | 2 |  |
| 22 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,1 |  |
| 23 | Стальная труба ф 50 | кг | 45,4 |  |
| 24 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 200 мм | 1 врезка | 2 |  |
| 25 | Изоляция трубопроводов: матами из стеклянного штапельного волокна | 1 м3 изоляции | 0,1 |  |
| 26 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,074 |  |
| 27 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0212 |  |
| Раздел 3. Электромонтажные работы |
| 28 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг | 1 шт. | 1 |  |
| 29 | Щит ЩРН-П 12 мод | шт | 1 |  |
| 30 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м | 0,1 |  |
| 31 | Кабель ВВГ нг 3х1.5 | м | 10 |  |
| 32 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0,1 |  |
| 33 | Гофрированная труба ф 20 | м | 10 |  |
| 34 | Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка: до 0,2 Гкал/ч | 1 система | 1 |  |

Лот 4: Капитальный ремонт подвальных помещений, по ул. Первомайская 16, с.Летно-Хвалынское, Спасский район, Приморский край.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):

695134 рубля (НДС не предусмотрен).

Дефектная ведомость №

Ремонт подвальных помещений ул.Первомайская 16.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Новый Раздел |
| Ремонт подвального помещения |
| 1 | Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами | 100 м3 воды | 1,9 |  |
| 2 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,18 |  |
| 3 | Разборка: кирпичных стен | 1 м3 | 0,13 |  |
| 4 | Изменение уровня пола в здании: выемкой грунта с погрузкой | 100 м3 грунта | 1,84 |  |
| 5 | Изменение уровня пола в здании: подсыпкой грунта | 100 м3 грунта | 2,1041 |  |
| 6 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,108 |  |
| 7 | Известковая окраска водными составами внутри помещений: по кирпичу и бетону | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 22,2 |  |
| 8 | Заделка подвальных окон: кирпичом толщиной в 1 кирпич | 10 м2 | 0,13 |  |
| 9 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 4,8 |  |
| 10 | Устройство полов бетонных толщиной: 100 мм | 100 м2 пола | 0,15 |  |
| 11 | Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 2,5 |  |
| 12 | Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | 1 т конструкций | 0,082 |  |
| 13 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,08 |  |
| 14 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0,045 |  |
| 15 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | 100 м3 грунта | 0,032 |  |
| 16 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,18 |  |
| 17 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного | 10 м3 основания | 0,3 |  |
| 18 | Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 200 мм | 1 км трубопровода | 0,03 |  |
| 19 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных (ОТМОСТКА) | 1 м3 подстилающего слоя | 3,6 |  |
| 20 | Устройство подстилающих слоев: бетонных (ОТМОСТКА) | 1 м3 подстилающего слоя | 19 |  |

Лот 5: Капитальный ремонт систем электроснабжения дома № 11, по ул. Первомайская , с.Летно-Хвалынское, Спасский район, Приморский край.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):

435 139 рублей(НДС не предусмотрен).

Дефектная ведомость №

На выполнение капитального ремонта электромонтажных работ по                      ул. Первомайская 11

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |
| 2 | Провод магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение, мм2, до 4х16 | 100 м трассы | 0,944 |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |
| 5 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 40 | шт. | 5 |  |
| 6 | Щит распред-ный ШРН-36 (6п) | шт | 5 |  |
| 7 | Реле времени 5А,220В,3-20ЛкФР-94-2 | шт | 5 |  |
| 8 | Коробка протяжная металлическая У995 150х150х90 | шт | 5 |  |
| 15 | Кабель до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля, кг, до 1 | 100 м | 1,383 |  |
| 16 | Кабель ПВ 1х6 |  | 88 |  |
| 17 | Кабель ВВГ нг-п 3х2.5 | м | 50,3 |  |
| 24 | Рукав металлический, наружный диаметр, мм, до 48 | 100 м | 1,1 |  |
| 25 | Труба гофрир.32мм со стальной протяжкой | м | 60 |  |
| 26 | Труба гофрированная ф20 мм со стальной протяжкой | м | 50 |  |
| 27 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава.Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 35 | 100 м | 1 |  |
| 28 | Кабель ВВГ5х35 | м | 105 |  |
| 29 | Кабель АВВГ-1кВ 4х120- | м | 65 |  |
| 31 | Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий | 1 т конструкций | 0,46 |  |
| 32 | Замок гаражный | шт | 5 |  |
| Раздел 3. Профилактические испытания |
| 41 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м | 1 измерение | 2 |  |
| 42 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,88 |  |
| 43 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 75 |  |
| 44 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | 1 токоприемник | 47 |  |
| Раздел 4. Монтаж заземляющего устройства |
| 45 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм | 100 м | 0,15 |  |
| 46 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение, мм2 160 | 100 м | 0,2 |  |
| 47 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр, мм 16 | 10 шт. | 0,3 |  |
| 48 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | 100 м3 грунта | 0,016 |  |
| 49 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3 | 100 м3 грунта | 0,016 |  |

Лот 6: Капитальный ремонт систем теплоснабжения дома № 11, по ул. Первомайская, с.Летно-Хвалынское, Спасский район, Приморский край.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):

993 437 рублей(НДС не предусмотрен).

Дефектная ведомость №

Система отопления (подвальная часть ) с подъездами по ул. Первомайская 11

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Отопление ( подвальная часть) |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до: 50 мм | 100 м трубопроводов | 6,29 |  |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до: 100 мм | 100 м трубопроводов | 0,63 |  |
| 3 | Снятие задвижек диаметром до: 100 мм | 100 шт. арматуры | 0,08 |  |
| 4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0,26 |  |
| 5 | Труба PN 25 РРR 20х3,0 | м | 26 |  |
| 6 | Угольник РРR ду 20мм*90 | шт | 10 |  |
| 7 | Угольник РРR ду 20мм*45 | шт | 12 |  |
| 8 | Муфта комб. НР 20 *1/2 | шт | 10 |  |
| 9 | Муфта соеденительная 20 | шт | 10 |  |
| 10 | Тройник комбенированный НР 20*1/2" | шт | 28 |  |
| 11 | Кран шаровый разборный "Муфта-Муфта" ду 20мм | шт | 32 |  |
| 12 | Кран шаровый STI рыч. 1/2" | шт | 65 |  |
| 13 | Крепление с шурупом ду20мм | шт | 40 |  |
| 14 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 1,52 |  |
| 15 | Труба PN 25 РРR 25х3,25 | м | 152 |  |
| 16 | Угольник РРR ду 25мм*90 | шт | 55 |  |
| 17 | Угольник РРR ду 25мм*45 | шт | 30 |  |
| 18 | Муфта РРR ду 25*20мм | шт | 7 |  |
| 19 | Тройник РРR ду 25мм | шт | 8 |  |
| 20 | Тройник комбенированный НР 25*1/2" | шт | 36 |  |
| 21 | Муфта комб. раземн.НР 25 *3/4 | шт | 36 |  |
| 22 | Муфта комб. ВР 25 *3/4 | шт | 12 |  |
| 23 | Муфта соеденительная 25 | шт | 13 |  |
| 24 | Кран шаровый разборный "Муфта-Муфта" ду 25мм | шт | 40 |  |
| 25 | Крепление с шурупом ду25мм | шт | 217 |  |
| 26 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм | 100 м трубопровода | 0,54 |  |
| 27 | Труба PN 25 РРR 32х4,0 | м | 54 |  |
| 28 | Тройник РРR ду 32*25*32мм | шт | 1 |  |
| 29 | Тройник РРR ду 32*20*32мм | шт | 5 |  |
| 30 | Муфта РРR ду 32*25мм | шт | 8 |  |
| 31 | Муфта соеденительная 32 | шт | 4 |  |
| 32 | Муфта комб. НР 32*1" | шт | 8 |  |
| 33 | Крепление с шурупом ду32мм | шт | 77 |  |
| 34 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм | 100 м трубопровода | 0,98 |  |
| 35 | Труба PN 25 РРR 40х5,0 | м | 98 |  |
| 36 | Тройник РРR ду40*25*40мм | шт | 10 |  |
| 37 | Тройник РРR ду40*20*40мм | шт | 7 |  |
| 38 | Угольник РРR ду 40мм*90 | шт | 4 |  |
| 39 | Муфта соеденительная 40 | шт | 16 |  |
| 40 | Кран шаровый разборный "Муфта-Муфта" ду 40мм | шт | 2 |  |
| 41 | Муфта РРR ду 40*32мм | шт | 8 |  |
| 42 | Крепление с шурупом ду40мм | шт | 120 |  |
| 43 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,9 |  |
| 44 | Труба PN 25 РРR 50х5,5 | м | 90 |  |
| 45 | Тройник РРR ду50*25*50мм | шт | 12 |  |
| 46 | Тройник РРR ду50*20*50мм | шт | 5 |  |
| 47 | Муфта РРR ду 50*40мм | шт | 8 |  |
| 48 | Муфта соеденительная 50 | шт | 11 |  |
| 49 | Крепление с шурупом ду50мм | шт | 92 |  |
| 50 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 63 мм | 100 м трубопровода | 1,15 |  |
| 51 | Труба PN 25 РРR 63х7,0 | м | 115 |  |
| 52 | Тройник РРR ду63*20*63мм | шт | 5 |  |
| 53 | Тройник РРR ду63*25*63мм | шт | 18 |  |
| 54 | Тройник РРR ду63*32*63мм | шт | 8 |  |
| 55 | Муфта РРR ду 63*50мм | шт | 8 |  |
| 56 | Муфта соеденительная 63 | шт | 14 |  |
| 57 | Муфта комб. ВР 63*2" | шт | 2 |  |
| 58 | Муфта комб. НР 63*2" | шт | 6 |  |
| 59 | Угольник РРR ду 63мм*90 | шт | 8 |  |
| 60 | Крепление с шурупом ду63мм | шт | 40 |  |
| 61 | Уголок равнополочный 32*4 | кг | 84,6 |  |
| 62 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм | 100 м трубопровода | 0,35 |  |
| 63 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм | 100 м трубопровода | 0,28 |  |
| 64 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,21 |  |
| 65 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | 1 шт. | 8 |  |
| 66 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м трубопровода | 1,78 |  |
| 67 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода | 3,94 |  |
| Раздел 2. Отопление подъездов |
| 90 | Установка регистров из стальных труб сварных диаметром нитки: 100 мм | 100 м труб нитки регистра | 1,08 |  |
| 91 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм | 100 м трубопровода | 0,9 |  |
| 92 | Установка кранов воздушных | 1 комплект | 10 |  |

Лот 7: Капитальный ремонт систем холодного водоснабжения дома          № 11, по ул. Первомайская, с.Летно-Хвалынское, Спасский район, Приморский край.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):

178 749 рублей(НДС не предусмотрен).

Дефектная ведомость №

На выполнение работ по холодному водоснабжению по ул.Первомайская 11

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Холодное водоснабжение по техподполью. |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до: 100 мм | 100 м трубопроводов | 1,282 |  |
| 2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм | 100 м трубопровода | 0,64 |  |
| 2.2 | Угольник РРR ду 32мм*90 | шт | 44 |  |
| 2.3 | Муфта комб. ВР РРR ду 32/1" | шт | 15 |  |
| 2.4 | Кран шаровый разборный "Муфта-Муфта" ду 32мм | шт | 20 |  |
| 2.5 | Кран шаровый разборный "Муфта-Резьба" НР 32/1" | шт | 4 |  |
| 2.6 | Хомут метал. с шурупом ду32мм | шт | 75 |  |
| 3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм | 100 м трубопровода | 0,16 |  |
| 3.3 | Муфта РРR ду 40*32мм | шт | 2 |  |
| 3.4 | Хомут метал. с шурупом ду40мм | шт | 20 |  |
| 4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 63 мм | 100 м трубопровода | 0,64 |  |
| 5 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода: до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм | 1 узел | 1 |  |
| 5.1 | Тройник РРR ду63*32*63 | шт | 15 |  |
| 5.2 | Муфта РРR ду 63*40мм | шт | 2 |  |
| 5.3 | Кран шаровый разборный "Муфта-Муфта" PPR 63 | шт | 2 |  |
| 5.4 | Хомут метал. с шурупом ду63мм | шт | 80 |  |
| 6 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 100 мм | 1 врезка | 1 |  |

Лот 8: Капитальный ремонт систем водоотведения дома № 11, по         ул. Первомайская, с.Летно-Хвалынское, Спасский район, Приморский край.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):

99 364 рубля(НДС не предусмотрен).

Дефектная ведомость №

На выполнение работ по водоотведению по ул. Первомайская 11

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Канализация подвальная часть. |
| 2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода | 1,58 |  |
| 3 | Ревизия | шт | 15 |  |
| 5 | Тройник 100х100х45гр. | шт | 35 |  |
| 5.1 | Полуотвод Ду 100 | шт | 70 |  |
| 5.2 | Заглушка Ду 100 | шт | 10 |  |
| 6 | Хомут 100 | шт | 140 |  |
| 7 | Тапер ду100мм | шт | 15 |  |
| 8 | Муфта соединительная ду100мм | шт | 40 |  |

Лот 9: Установка общедомового прибора учета дома, по ул.Первомайская 11, с.Летно-Хвалынское, Спасский район, Приморский край.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):

198 471 рубль(НДС не предусмотрен).

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |
| 1 | Демонтаж: грязевиков | 100 шт. | 0,02 |  |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,01 |  |
| 3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 0,1 |  |
| 4 | Разборка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | 1 шт. | 5 |  |
| Раздел 2. Установка учета тепловой энергии |
| 5 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1 шт. | 7 |  |
| 6 | Шаровый кран Ду 50 стальной, фланцевый | шт | 2 |  |
| 7 | Затвор поворотный дисковый Ду 50 | шт | 2 |  |
| 8 | Фланец Ду 50 | шт | 14 |  |
| 9 | Балансировочный вентиль Ду 32 | шт | 1 |  |
| 10 | Вентиль шаровый Ду 25 | шт | 2 |  |
| 11 | Фланец Ду 25 | шт | 8 |  |
| 12 | Фланец Ду 32 | шт | 4 |  |
| 13 | Отвод Ду 50 | шт | 6 |  |
| 14 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 компл. | 2 |  |
| 15 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 50 мм | 1 шт. | 1 |  |
| 16 | 2- канальный теплосчетчик Multical 601 67 C8 UF Ду 025 6м3/ч (резьба) | шт | 1 |  |
| 17 | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 компл. | 10 |  |
| 18 | Манометр ТМ-100 | шт | 4 |  |
| 19 | Кран для манометра | шт | 10 |  |
| 20 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 89 мм | 1 шт. | 2 |  |
| 21 | Фильтр сетчатый фланцевый Ду 50 | шт | 2 |  |
| 22 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,1 |  |
| 23 | Стальная труба ф 50 | кг | 45,4 |  |
| 24 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 100 мм | 1 врезка | 2 |  |
| 25 | Изоляция трубопроводов: матами из стеклянного штапельного волокна | 1 м3 изоляции | 0,1 |  |
| 26 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,074 |  |
| 27 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0212 |  |
| Раздел 3. Электромонтажные работы |
| 28 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг | 1 шт. | 1 |  |
| 29 | Щит ЩРН-П 12 мод | шт | 1 |  |
| 30 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м | 0,1 |  |
| 31 | Кабель ВВГ нг 3х1.5 | м | 10 |  |
| 32 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0,1 |  |
| 33 | Гофрированная труба ф 20 | м | 10 |  |
| 34 | Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка: до 0,2 Гкал/ч | 1 система | 1 |  |

Лот 10: Капитальный ремонт подвальных помещений, по ул. Первомайская 11, с.Летно-Хвалынское, Спасский район, Приморский край.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):

695 134 рубля(НДС не предусмотрен).

Дефектная ведомость №

Ремонт подвальных помещений , ул.Первомайская 11.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Новый Раздел |
| Ремонт подвального помещения |
| 1 | Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами | 100 м3 воды | 1,77 |  |
| 2 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,18 |  |
| 3 | Разборка: кирпичных стен | 1 м3 | 0,13 |  |
| 4 | Изменение уровня пола в здании: выемкой грунта с погрузкой | 100 м3 грунта | 1,8372 |  |
| 5 | Изменение уровня пола в здании: подсыпкой грунта | 100 м3 грунта | 2,11 |  |
| 6 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,108 |  |
| 7 | Известковая окраска водными составами внутри помещений: по кирпичу и бетону | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 22,2 |  |
| 8 | Заделка подвальных окон: кирпичом толщиной в 1 кирпич | 10 м2 | 0,13 |  |
| 9 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 4,8 |  |
| 10 | Устройство полов бетонных толщиной: 100 мм | 100 м2 пола | 0,15 |  |
| 11 | Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 2,5 |  |
| 12 | Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | 1 т конструкций | 0,082 |  |
| 13 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,08 |  |
| 14 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0,045 |  |
| 15 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | 100 м3 грунта | 0,032 |  |
| 16 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,18 |  |
| 17 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного | 10 м3 основания | 0,3 |  |
| 18 | Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 200 мм | 1 км трубопровода | 0,03 |  |
| 19 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных (ОТМОСТКА) | 1 м3 подстилающего слоя | 3,6 |  |
| 20 | Устройство подстилающих слоев: бетонных (ОТМОСТКА) | 1 м3 подстилающего слоя | 19 |  |

Лот 11: Капитальный ремонт внутридомовых систем электроснабжения, по  ул. Жуковского 4, с.Летно-Хвалынское, Спасский район, Приморский край.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):

208 538 рублей(НДС не предусмотрен)

Дефектная ведомость №

На выполнение капитального ремонта системы электроснабжения по ул.Жуковского 4

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Раздел 1. Монтажные работы |
| 1 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов | 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах | 0,05 |  |
| 2 | Провод СИП 2х35 |  | 50 |  |
| 3 | Зажим анкерный без несущей жилы из сплава RPA 425/50 NILED | шт | 4 |  |
| 4 | Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии: 2 | 1 шт. | 2 |  |
| 5 | Провод по установленным планкам с изоляторами на растяжках, сечение: до 50 мм2 | 1 км | 0,05 |  |
| 6 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг | 1 шт. | 10 |  |
| 7 | Щит ЩРУН 18 мод | шт | 10 |  |
| 8 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | 5 |  |
| 9 | Автомат ВА 47-100 80 А | шт | 1 |  |
| 10 | Автомат ВА 47-100 50А | шт | 4 |  |
| 11 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 8 |  |
| 12 | Дифференциальный автомат АД 32 А | шт | 2 |  |
| 13 | Дифференциальный автомат АД 25 А | шт | 1 |  |
| 14 | Дифференциальный автомат АД 16А | шт | 1 |  |
| 15 | Автомат ВА 47-29 50 А | шт | 1 |  |
| 16 | Автомат ВА 47-29 25 А | шт | 1 |  |
| 17 | Автомат ВА 47-29 16А | шт | 2 |  |
| 18 | Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды | 100 шт. | 0,04 |  |
| 19 | Светильник НПБ -1000 1х1000 Вт А60/Е27 | шт | 4 |  |
| 21 | Лампа МО 36 В60 Вт Е -27 | шт | 4 |  |
| 22 | Светильник с подвеской на крюк для помещений: с повышенной влажностью и пыльностью | 100 шт. | 0,02 |  |
| 22,1 | Датчик движения ДД029 600 Вт угол обзора 140 град.дальность 9м.IР20 белый ИЭК | шт | 2 |  |
| 23 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м | 0,7 |  |
| 24 | Кабель ВВГ 3х2.5 | м | 30 |  |
| 25 | Кабель ВВГ 3х10 | м | 40 |  |
| 26 | Гофрированая труба ф 32 | м | 40 |  |
| 26.1 | Гофрированая труба ф 25 | м | 30 |  |
| 27 | Реле: сигнальное | 1 шт. | 2 |  |
| 28 | Реле времени ПСА -512 с задерж включ. | шт | 2 |  |
| 29 | Выключатель: полугерметический и герметический | 100 шт. | 0,02 |  |
| 30 | Выключатель однокл.о/у | шт | 2 |  |
| Раздел 2. Профилактические испытания |
| 31 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м | 1 измерение | 1 |  |
| 32 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 1,38 |  |
| 33 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 154 |  |
| 34 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | 1 токоприемник | 41 |  |
| Раздел 3. Монтаж заземляющего устройства |
| 35 | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм | 100 м | 0,15 |  |
| 36 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм | 100 м | 0,8 |  |
| 37 | Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из стали: круглой диаметром 8 мм | 100 м | 0,3 |  |
| 38 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | 100 м3 грунта | 0,016 |  |

Лот 12: Капитальный ремонт подвала (устройство отмостки) по ул. Жуковского 4, с.Летно-Хвалынское, Спасский район, Приморский край.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):

79 444 рублей(НДС не предусмотрен).

Дефектная ведомость №

Ремонт подвальных помещений , ул.Жуковского 4.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Устройство отмостки |
| 1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0651 |  |
| 4 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 4,6 |  |
| 5 | Устройство полов бетонных толщиной: 100 мм | 100 м2 пола | 1,04 |  |

Лот 13: Капитальный ремонт кровли, по ул. Жуковского 4,              с.Летно-Хвалынское, Спасский район, Приморский край.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):

705 064 рублей(НДС не предусмотрен).

Дефектная ведомость №

Ремонт крыши , ул.Жуковского 4.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Капитальный ремонт шиферной кровли |
| 1 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия кровли | 5,32 |  |
| 2 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий | 0,48 |  |
| 3 | Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных | 100 окон | 0,04 |  |
| 14 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 5,32 |  |
| 4 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок | 100 м2 кровли | 0,1 |  |
| 5 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0,2 |  |
| 6 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,84 |  |
| 7 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги | 1 шт. | 8 |  |
| 8 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0,8 |  |
| 9 | Установка стропил | 1 м3 древесины в конструкции | 1,5 |  |
| 10 | Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм | 100 м2 | 0,28 |  |
| 12 | Укладка ходовых досок | 100 м ходов | 0,4 |  |
| 13 | Установка элементов каркаса: из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 0,3 |  |
| 15 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством | 100 м2 кровли | 4,9 |  |
| 18 | Устройство желобов: настенных | 100 м желобов | 0,78 |  |
| 19 | Трубы водосточные | м | 64 |  |
| 20 | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 3 |  |
| 17 | Устройство: карнизов | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0,66 |  |
| 21 | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 8,1 |  |
| 23 | Устройство: козырьков | 1 м2 горизонтальной проекции | 2,6 |  |
| 24 | Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0,3 |  |
| 25 | Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек | 100 м | 0,3 |  |
| 26 | Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0,16 |  |
| 27 | Смена: отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0,08 |  |
| 28 | Смена: воронок водосточных труб с люлек | 100 шт. | 0,08 |  |
| 31 | Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал | 10 шт. | 1,1 |  |
| 32 | На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 | 10 шт. | 1,1 |  |
| 33 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,196 |  |
| 34 | Устройство: ходов на чердаке | 100 п. м ходов | 0,08 |  |
| 35 | Кладка дымовых кирпичных труб | 1 м3 кладки (без вычета пустот) | 8 |  |
| 36 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 1,4 |  |
| 37 | Окраска известковыми составами печей, стояков, труб | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,4 |  |
| 39 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона | 100 м3 лотка | 0,105 |  |